无为县中医医院

高沟分院胃镜清洗设备询标公告

根据《无为县县级2018-2019年政府集中采购目录及限额标准》政办秘〔2018〕22号和《无为县中医医院招标采购管理实施办法》等有关规定规定，经医院研究决定采用“询价”方式组织招标采购。现根据医院相关规定制定本公告。

一、采购编号

wwzyy-2018-011号

二、项目内容：

1．项目名称：无为县中医院高沟胃镜清洗设备一批

2．项目地点：无为县中医医院高沟分院

3、项目内容：

| 名称 | 型号 | 厂家 | 预算控制价 | 单位 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胃镜清洗槽 | 半自动4槽 |  | 50000 | 台 | 1 |  |
| 胃镜储藏柜 | 双门 |  | 5000 | 台 | 1 |  |
| 胃镜检查床 | 带护栏 |  | 2000 | 台 | 1 |  |
| 电动吸引器 | 7A-23D | 鱼跃 | 1000 | 台 | 1 |  |

三、预算控制价：58000元

四、技术参数

内镜清洗槽技术参数

| 序号 | 标准配置 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜清洗槽 四槽 每槽尺寸：50x75X85清洗系统：台面/柜体/功能背板功能背板 （长度等于槽体），后背板为低背板高35cm | 套 | 1 | 槽面：采用高分子复合材料，一次吸塑成型，经二次加工后，表面光洁、抗菌、耐磨及酸碱腐蚀；中间层吸收冲击，无锋角和接缝，对内镜及使用者起到保护作用，槽池体根据卫生部规范要求特制达到全镜浸泡，槽池大方适用，对镜体起到良好的保护作用。柜体采用304不锈钢支架，主柜体为进口防水板，表面采用轿车级静电喷粉具耐酸碱，防腐蚀，防水效果； |
| 2 | 干燥台 90x75x85 | 个 | 1 | 干燥完毕提示装置 ，一体化电、气供应系统，灵活整摆放位置。嵌入式多功能控制开关 |
| 3 | 自动灌流器显示屏 | 个 | 2 | 吸引、脉动、计时 、注液 一体，清洗彻底设计消毒液全自动灌注，防止消毒液气化污染环境，省工时，节约消毒液 设计消毒液全自动灌注，防止消毒液气化污染环境，节约消毒液。 |
| 4 | 医用空压机 | 个 | 1 | 无油静音空压机，带分离器，低噪音，无油静音，储气容积为30L，无油静音； |
| 5 | 消毒槽密封盖 | 个 | 2 | 完全密封消毒槽，防止挥发污染环境， |
| 6 | 中心电源控制系统 | 个 | 1 | 隐匿式设计，美观大方，电路全防水设计，确保安全。 |
| 7 | 自控漏保系统 | 个 | 1 | 用于整体设备的漏电保护功能。 |
| 8 | 给排水系统及附件 | 点位 | 1 | 标准的给排水活接头连接方式, 全304＃优质高压编织供水软管及管件；优质的PP-R冷热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。排水系统采用：乳白色ABS材质下水器；优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。 |
| 9 | 医用高压水枪 | 把 | 3 | 采用钛铝合金材料，内境专用，喷嘴与内镜全管清洗匹配， |
| 10 | 医用高压气枪 | 把 | 3 | 采用钛铝合金材料，内境专用，喷嘴与内镜全管清洗匹配， |
| 11 | 过滤水装置 | 把 | 1 | 末冲洗使用 |
| 12 | SU304水龙头 | 把 | 1 | 抗强酸碱，所有管路具有耐腐蚀功能。 |
| 13 | 流程指示牌 | 套 | 1 | 内镜日常维护指示牌，操作流程指示牌 |

胃镜储藏柜技术参数

不锈钢304材质，镜体悬挂、弯角固定钮置于自由位。可挂多条、多种内镜，内有高效臭氧消毒。储存柜内表面光滑、无缝隙、便于清洁，能定时消毒。

五、响应文件份数：一式二份（壹份正本、壹份副本），每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。副本与正本不符时，以正本为准。

六、投标人资格要求：

凡参与投标的经营公司，必须提供年审有效的企业营业执照，医疗器械经营许可证，提供法人委托授权、被委托人身份证复印件。

七、投标文件的编制与送达

凡参与投标的的经营公司，在参与投标时应当按照我院提供的采购需求，公司资质资料和填写报价单，报价须报单价。并加盖公章连同要求的内容自行密封，于2018年4月26日下午5点无为县中医医院招标办。逾期不予受理。

联系人：季银生  联系电话： 15955651399

2018-4-19