无为县中医院

麻醉科可视喉镜询标公告

根据《无为县县级2018-2019年政府集中采购目录及限额标准》政办秘〔2018〕22号和《无为县中医医院招标采购管理实施办法》等有关规定规定，规范我院货物类采购行为，经医院研究决定采用“询价”方式组织招标采购。现根据医院相关规定制定本公告。

一、采购编号

wwzyy-2019-003号

二、项目内容：

1．项目名称：充气保温系统系统（参数见附件1）

2．项目地点：安徽省芜湖市无为县中医医院

3、项目预算：8万元

三、投标人资格要求：

1、凡参与投标的经营公司（生产厂家），必须提供年审有效的企业营业执照，提供法人委托授权、被委托人身份证复印件，产品医疗器械注册证等。

2、供应商须为具有本次采购项目供货、安装、服务能力的法人、其他组织，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；产品研发生产厂家或所投软件生产厂家的授权代理商具有完善的售后服务机构及售后服务体系。

3、本项目不接受联合体报价；

四、投标文件的编制与送达

凡参与投标的的公司，应当按照本公告要求准备纸质材料一份，所有纸质材料要加盖单位公章，材料放文件袋里密封加盖单位公章，于2019年1月9日下午5点送或邮寄至无为县中医医院招标办，未按要求不予受理。联系人：季银生  联系电话： 15955651399。投标资料包含如下：

- 单位营业执照、产品资质资料

- 投标报价

- 法人委托授权

- 被委托人身份证复印件

- 服务承诺书

五、 开标与评标

1、评标：本次询价无为县中医医院成立5-7人询价小组负责评标事宜。首先进行资格审查，符合要求再进行价格对比，本次中标人的确定，以服务承诺一致，最低价为中标候选人。

2、开标时间及地点：2018年1月10日下午3时，       无为县中医医院二楼会议室。

六、合同及付款方式

公示结束后签订合同，配送产品必须和投标的承诺一致，本公告公示挂无为县中医医院网站。

无为县中医医院

2018/12/31

附件1

麻醉科可视喉镜技术参数

配置：1个显示屏配新生儿、儿童、成人三种手柄

| 1.1 | 可视喉镜参数 |
| --- | --- |
| 1.1.1 | 可视喉镜的摄像头与镜片前端的垂直距离： 成人（VL300M）≤30mm；儿童(VL300S)≤22.5mm；新生儿(VL300S)≤22mm |
| 1.1.2 | 镜片长度：成人（VL300M）125mm；儿童(VL300S)107mm；新生儿(VL300S)77mm |
| 1.1.3 | ★镜片厚度：成人（VL300M）16mm；儿童(VL300S)9.5mm；新生儿(VL300S)9.5mm |
| 1.1.4 | 周边四个内置的全密封防水设计高功率LED光源 |
| 1.1.5 | 光照度：≥150Lux,＜500 Lux |
| 1.1.6 | 喉镜片材质：喉镜片选用进口特种医用PEI材质，该材质组织密实、硬度高、表面摩擦系数小、抗刮擦性能好。其抗拉强度高，抗弯强度大。 |
| 1.1.7 | 防雾功能，防止镜头模糊 |
| 1.1.8 | 重复消毒使用 |
| 1.2 | 可视喉镜显示器的参数 |
| 1.2.1 | 显示器尺寸：2.5”，进口三星TFT屏，屏幕清晰，插管容易 |
| 1.2.2 | ★显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动 |
| 1.2.3 | 液晶屏像素（PIX ）：320*240 |
| 1.3 | 可视喉镜整机参数 |
| 1.3.1 | 分辨率≥3.72 LP/mm |
| 1.3.2 | ★景深:5-100mm |
| 1.3.3 | ★镜片手柄与显示组件的连接部位采用旋转式卡座专利设计。整机为特殊材质，长期使用，材质不变形，无毛刺，划痕等 |
| 1.3.4 | 视场角60º允差±15% |
| 1.3.5 | 重量 ：180g，轻巧、便携式设计 |
| 1.3.6 | 纺锤型短手柄设计 |
| 1.4 | 可视喉镜电池参数 |
| 1.4.1 | 充电器输入：100-240VAC 50/60Hz |
| 1.4.2 | 充电器输出：5V，1000mA |
| 1.4.3 | 充电时间：<3小时，充电时间短，方便及时使用 |
| 1.4.4 | 连续放电时间：>3小时，可持续使用 |
| 1.4.5 | 充电次数：＞300次，使用时间久 |
| 1.5 | 可视喉镜其他参数 |
| 1.5.21 | 可满足不同体位病人插管使用 |
| 1.5.2 | ★镜片角度适合东方人士上气道结构特征 |