无为县中医院

药械科煎药机等设备询标公告

根据《无为县县级2018-2019年政府集中采购目录及限额标准》政办秘〔2018〕22号和《无为县中医医院招标采购管理实施办法》等有关规定规定，规范我院货物类采购行为，经医院研究决定采用“询价”方式组织招标采购。现根据医院相关规定制定本公告。

一、采购编号

wwzyy-2019-004号

二、项目内容：

1．项目名称：药械科煎药机等设备（参数见附件1）

2．项目地点：安徽省芜湖市无为县中医医院

3、项目预算：5万元

三、投标人资格要求：

1、凡参与投标的经营公司（生产厂家），必须提供年审有效的企业营业执照，提供法人委托授权、被委托人身份证复印件，产品医疗器械注册证等。

2、供应商须为具有本次采购项目供货、安装、服务能力的法人、其他组织，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；产品研发生产厂家或所投软件生产厂家的授权代理商具有完善的售后服务机构及售后服务体系。

3、本项目不接受联合体报价；

四、投标文件的编制与送达

凡参与投标的的公司，应当按照本公告要求准备纸质材料一份，所有纸质材料要加盖单位公章，材料放文件袋里密封加盖单位公章，于2019年1月18日下午5点送或邮寄至无为县中医医院招标办，未按要求不予受理。联系人：季银生  联系电话： 15955651399。投标资料包含如下：

- 单位营业执照、产品资质资料

- 投标报价

- 法人委托授权

- 被委托人身份证复印件

- 服务承诺书

五、 开标与评标

1、评标：本次询价无为县中医医院成立5-7人询价小组负责评标事宜。首先进行资格审查，符合要求再进行价格对比，本次中标人的确定，以服务承诺一致，最低价为中标候选人。

2、开标时间及地点：2018年1月21日下午3时，       无为县中医医院二楼会议室。

六、合同及付款方式

公示结束后签订合同，配送产品必须和投标的承诺一致，本公告公示挂无为县中医医院网站。

无为县中医医院

2019/1/11

附件1

采购产品数量及参数要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中药调剂台 | 2 |
| 2 | 中药煎药机(含包装机) | 1 |
| 3 | 中药流水式粉碎机 | 1 |
| 4 | 中药小型高速粉碎机 | 1 |
| 5 | 中药切片机 | 1 |

一、中药调剂台2台：

1、尺寸：长2米，宽52厘米，高85厘米（不包括轮子尺寸）。

2、产品介绍：全304不锈钢，厚度：台面板1.5毫米，侧面板1.5毫米，抽屉1.2毫米，抽屉里面挡板0.8毫米，横8组抽屉，每屉2味；竖4组抽屉。每屉之间全封闭，无窜药。带轮。

二、中药煎药机1台：

1、自动挤压，方便快捷

2、数控液晶显示，时间设定，自动控制煎药

3、温度控制，文武火自动转换，可先煎后下

4、通过排气阀调节，可高温煎煮和常温功能

5、密闭煎煮无挥发、安全卫生，机械挤压装置

6、有防加热盘干烧功能，漏电保护装置

7、装置新型安全阀，锅盖手柄锁紧

8、整机304不锈钢，坚固耐用

9、煎药锅大小搭配，满足不同剂量煎药

10、可同时煎煮1个处方

11、 适用于医院、卫生院、中小型诊所、中小型药店

12、同包装机连接，可实现二煎功能

13、可联网读取煎药时间和温度曲线

14、煎药容量：40000ml

15、煎药功率：3kw

16、尺寸：65x58x131cm（长x宽x高）

三、液体包装机1台：

数字化自动控制、全自动计量、灌装、封合、切断、均分包装等功能。

2、 箱体优质不锈钢制造，药液锅体采用特种玻璃

3、 特有的自动检错功能，无水自动停机功能

4、药液加热控制，防干烧功能

5、 包装袋自50ml-300ml可任意设置，计量更精确，性能稳定，适用于各种规格，不同剂量的液体包装需求 包装成品易保存、易携带、服用方便，包装袋成品率高既避免污染又防止浪费 ，适用于医院汤药包装， 电压：220V，功率0.86kw

10、尺寸：60x60x108cm（长x宽x高）

四、流水式中药粉碎机1台

1、适用于中西药业纤维性物料、硬脆性物料的粉碎。

适用于150目以下的普通粉碎、损耗小、噪音低。以剪切为主撞击研磨为辅的粉碎方式。

通过二个（三个）甩锤快速旋转，与研磨斜槽发送剪切、摩擦，从而使物料粉碎。

对于多种性质物料的粉碎都能取得较好的效果，并且对于噪音、粉尘均有良好的控制能力。

适用于医院制剂室、中药房使用。 电压：220V

五、小型高速粉碎机1台

1、适用于医院。

2、适用于中药材等不同性质物料超细粉碎。

3、结构精密、功效高、操作简便、造型美观、省点安全。

4、粉碎机采用搭扣锁紧硅胶密封，无粉尘，使用寿命长。

5、粉碎杯槽盖及刀片均采用食品级不锈钢制造，放心可靠。

6、采用精品铜芯电机，进口轴承，摇摆粉碎机电机壳采用铝合金铸件，经

久耐用。

7、电压：220V

8、粉碎腔容量：750g

9、功率：2kw

六、中药切片机1台

适用于医院、门诊。

利用刀片切削的原理将物料切制成片状的设备，本机由机架、电机、刀片、转盘和片厚调节装置等组成，物料放置在投料口中，在装在转盘上匀速，旋转的刀片不断切削下，被切成

片状。 机身外形美观、噪音低，操作简单，易清理。 机器设计合理，可切制直片（圆形）、斜片（柳叶形）、横片（长片） 刀盘光滑、均匀、刀盘直径大，切片厚度可在0.3mm-3mm范围内随意调节，每转2-4片，400-720片/分钟，切片效率高，片形完整、美观、厚薄均匀。

刀片采用整体高速钢，经久耐用，切片范围广泛。电压：220v功率：300w