无为县中医院

儿科超声脉冲导入治疗仪询标公告

根据《无为县县级2018-2019年政府集中采购目录及限额标准》政办秘〔2018〕22号和《无为县中医医院招标采购管理实施办法》等有关规定规定，规范我院货物类采购行为，经医院研究决定采用“询价”方式组织招标采购。现根据医院相关规定制定本公告。

一、采购编号

wwzyy-2019-012号

二、项目内容：

1．项目名称：儿科超声脉冲导入治疗仪（参数见附件1）

2．项目地点：安徽省芜湖市无为县中医医院

3、项目预算：2.5万元

三、投标人资格要求：

1、凡参与投标的经营公司（生产厂家），必须提供年审有效的企业营业执照，提供法人委托授权、被委托人身份证复印件，产品医疗器械注册证等。

2、供应商须为具有本次采购项目供货、安装、服务能力的法人、其他组织，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；产品研发生产厂家或所投软件生产厂家的授权代理商具有完善的售后服务机构及售后服务体系。

3、设备配套的耗材必须报价。

4、本项目不接受联合体报价；

四、投标文件的编制与送达

凡参与投标的的公司，应当按照本公告要求准备纸质材料一份，所有纸质材料要加盖单位公章，材料放文件袋里密封加盖单位公章，于2019年5月13日下午5点送或邮寄至无为县中医医院招标办，未按要求不予受理。联系人：季银生  联系电话： 15955651399。投标资料包含如下：

- 单位营业执照、产品资质资料

- 设备、耗材投标报价

- 法人委托授权

- 被委托人身份证复印件

- 服务承诺书

五、 开标与评标

1、评标：本次询价无为县中医医院成立5-7人询价小组负责评标事宜。首先进行资格审查，符合要求再进行价格对比，本次中标人的确定，以服务承诺一致，最低价为中标候选人。

2、开标时间及地点：2019年5月14日下午3时，       无为县中医医院二楼会议室。

六、合同及付款方式

公示结束后签订合同，配送产品必须和投标的承诺一致，本公告公示挂无为县中医医院网站。

无为县中医医院

2019/4/29

附件1

脉冲导入治疗仪技术参数

功能特点：

脉冲导入治疗仪是将生物电疗、热疗、灸疗、超声离子导入等多种功能综合叠加的经皮靶向治疗设备，同时使用特制的医用超声耦合电极片直接作用于人体病变部位或相关穴位，使相应部位组织受激发热，促进血液循环，扩张局部毛细血管，增加皮肤的通透性，达到疏通经络、活血化瘀、收敛止泻、接疚止疼、补肾益气、固涩收尿、提高机体免疫力等功效。

技术参数：

- 超声输出

  - 超声额定输出功率不大于1W。

  - 设备具备输出控制装置，由20Hz脉冲、按40%、50%、60%占空比调制超声输出，强度分4档可调，分别是关闭、低、中、高档。能使超声输出功率降到额定输出功率的5%以下。

超声低：治疗全程无感觉

超声中：10分钟左右有微热的感觉，15分钟后热的感觉比较强

超声高：热的很快，感觉强烈

软组织丰富的部位，热的感觉弱一些，软组织较少的部位热得快一些。

冬天较夏天热的感觉差一些

1.3、最大有效声强不大于3.0W/ cm²；能将药物送到体内8-12厘米深处；

1.4、输出波束类型：发散型；

1.5、波束不均匀性系数：不超过8.0；

1.6、治疗仪声工作频率为1.8MHz，偏差不大于±10%。

2、中频性能

2.1 输出波形及频率

1) 中频输出波形为方波，输出频率为3.25kHz,允许误差为±10%。

2) 调制波形：低频脉冲，有四个处方。处方一、二、循环三个档为周期7ms—400ms的调制组合波，中间不规则添加150ms-950ms的脉冲间隔；处方三为左右三角波，波宽600ms,等幅波周期1.0s,三角波周期1.5s的组合波。见附录A. 误差为±30%.

2.2 中频输出幅值

输出幅值最大为 80VP-P，允许误差±30%。

2.3 中频输出幅度调节

中频输出为41个档位可调，分别是0到40, 0为无输出，40为最大。中间档位依次增加，最小输出不得大于最大输出的2%。

2.4 中频输出电流强度

中频输出电流强度最大值≤50mA.

3、连续工作时间:  不小于8小时、环境温度:  5℃- 40℃

4、相对湿度:   ≤80%

5、 电源适用范围  交流220V士22V 50Hz 士1Hz  输入功率：≦50VA。

6、定时时间:设定范围0~100分钟，默认20分钟

7、超声热疗温度:小于42℃

8、反峰抑制电路:特别设计的反峰抑制电路，保证了输出波形形特别规整

9、A.B两路输出，每路均具有超声、中频和低频三种治疗模式， 使用时可同时治疗两个病人或者同一病人的两个部位.

10、售后服务：2年保修，终身保用，建议用户治疗仪使用时间超过8年应届时更换，

11、治疗结束语音报警提示

12、安全类型:Ⅰ类BF型

13、特点优势:

A，本产品是将超声离子导入、中频脉冲电治疗、低频脉冲电治疗和药物经皮靶向治疗等多种功能叠加

B，集超声离子导入、电疗、热疗、药疗、灸疗、穴位治疗等作用于一体。

C，药物不经过全身血液循环，减少了药物用量，克服血脑屏障，有效地避免了全身毒副作用且药效维持时间长。

#D，仪器温度模块设置，采用双重保护技术，更加安全、可靠。

#E，仪器操作按键采用直接对应调节，操作简便，减少医护人员的操作时间，提高工作效率。

#F，仪器治疗头与专用电极片采用按扣连接，已申请国家专利，此项技术从根本上解决了治疗头与电极片固定不牢、易脱落的问题。

15. 配置:由主机、治疗头、固定带、电源线保修卡合格证及使用说明书等组成