无为市中医医院

高沟分院全自动血凝仪询标公告

根据《无为县县级2018-2019年政府集中采购目录及限额标准》政办秘〔2018〕22号和《无为县中医医院招标采购管理实施办法》等有关规定规定，规范我院设备类采购行为，经医院研究决定采用“询价”方式组织招标采购。现根据医院相关规定制定本公告。

一、采购编号

wwzyygg-2020-002号

二、项目内容：

1．采购项目：灰阶显示器一台、动态心电一台、动态血压一台（参数见附件）

2．项目地点：无为市中医医院高沟分院

3、项目预算：灰阶显示器3.2万元 ，动态心电1.9万元,动态血压1.5万元。

三、投标人资格要求：

1、凡参与投标的经营公司（生产厂家），必须提供年审有效的企业营业执照，提供法人委托授权、被委托人身份证复印件，医疗器械经营许可证、产品医疗器械注册证等。

2、供应商须为具有本次采购项目供货、安装、服务能力的法人、其他组织，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；产品研发生产厂家或所投软件生产厂家的授权代理商具有完善的售后服务机构及售后服务体系。

四、投标文件的编制与送达

凡参与投标的的公司，应当按照本公告要求准备纸质材料一份，所有纸质材料要加盖单位公章，材料放文件袋里密封加盖单位公章，于2020年4月16日下午5点送或邮寄至无为市中医医院高沟分院，未按要求不予受理。          联系人： 肖本春         联系电话：13865429671

投标资料包含如下：

- 单位营业执照、产品资质资料

- 投标报价

- 法人委托授权

- 被委托人身份证复印件

- 售后质保承诺书

五、 开标与评标

1、评标：本次询价无为市中医医院高沟分院成立3-5人询价小组负责评标事宜。首先进行资格审查，符合要求再进行价格对比，本次中标人的确定，以服务承诺一致，最低价为中标候选人。

2、开标时间及地点：2020年4月17日下午3时，       无为市中医医院高沟分院会议室。

六、合同及付款方式

公示结束后签订合同，配送产品必须和投标的承诺一致，付款方式合同约定，本公告公示挂无为市中医医院网站。

无为市中医医院

2020/04/09

附件：

一、3M LED灰阶显示器技术参数

| 3M LED灰阶显示器 |
| --- |
| 序号 | 技术指标 | 具体技术要求 |
| 1 | 知名品牌 | 知名品牌专业显示器，提供显示器制造商的省级或者省级以上高新技术企业证书、名牌产品证书，提供至少两份近三年由省级质量管理协会出具的该显示器制造商的用户满意调查评价报告 |
| 2 | 亮度和曲线自动校准 | 显示器具有亮度及曲线自动校准功能，完全符合dicom3.14标准，并提供该功能的专利证明材料 |
| 3 | ★基本参数 | ≧21.3英寸，分辨率≧2048×1536（横屏）/1536×2048（竖屏），点距≦0.2109×0.2109mm，最大亮度≧2000cd/m²，对比度≧1700：1，响应时间≦20ms，可视角度≥178°，提供公开发行材料证明（须明确标注且与官方网站一致） |
| 4 | 亮度均匀性 | 显示器具有基于等高圆近似的亮度均匀性调节功能，确保全屏幕亮度均衡，并提供该功能的专利证明材料 |
| 5 | ★灰阶 | 显示器具有超高位宽图像增强显示功能，灰阶≧16384(14bit)，提供该功能专利证明文件，提供该专利省级或省级以上查新报告，提供公开发行材料证明显示器所能表达的灰阶度（须明确标注且与官方网站一致） |
| 6 | ★视频输入端口 | DVI-D×1、DP×1，提供公开发行材料证明（须明确标注且与官方网站一致） |
| 7 | 显卡 | 提供双头PCIe接口专业显卡，显卡内存≧1G |
| 8 | 观片灯功能 | 显示器具有自动切换阅片灯模式的功能，可快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片，提供该功能的专利证明材料 |
| 9 | ★老化检测 | 显示器具有老化监测系统，提供满足上述功能要求的第三方证明材料（如专利证书、第三方检测报告等） |
| 10 | ★图像景深增强 | 医用显示器具有增强显示器图像景深的功能，提供满足上述功能要求的第三方证明材料（如专利证书、第三方检测报告等） |
| 11 | ★多阶亮度稳定 | 医用显示器具有实时性多阶亮度稳定系统，提供满足上述功能要求的第三方证明材料（如专利证书、第三方检测报告等） |
| 12 | 高速三维显示显微成像 | 医用显示器具有高速三维显示显微成像系统及方法，提供满足上述功能要求的第三方证明材料（如专利证书、第三方检测报告等） |
| 13 | ★外置医疗级电源 | 外置医疗级电源模块，须提供所供医疗电源UL60601-1证书，证书中的电源型号须与3C中的电源适配器型号一致； |
| 14 | 制造商技术能力 | 显示器制造商有较强的技术研发和制造能力。获得“国家知识产权优势企业”称号，并拥有与显示器设计与制造相关的专利技术110项以上（含110项），提供“国家知识产权优势企业”称号官方证明文件复印件，提供国家知识产权局检索结果截图（http://www.sipo.gov.cn/），现场备查 |
| 15 | 制造商技术能力 | 显示器制造商具备良好的流程和品质管理，完全取得IS09001，ISO13485,ISO14001，SGS，GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系认证，有英国皇家放射协会认证，并提供相应证明材料。 |
| 16 | 认证 | 产品获得CCC认证 |
| 17 | 原厂生产 | 投标产品为原厂生产，非OEM产品，3C认证证书上制造商名称和生产企业名称须一致。 |

二、动态心电技术参数

记录仪部分：

- 记录仪小巧精致，颠覆传统动态心电记录仪外挂背包式的佩戴方式，通过与导联座的完美结合，紧贴在佩戴者的体表，不会影响佩戴者的日常生活起居，同时很好照顾到了患者的隐私；

- 可在记录仪中可预置病人信息，杜绝混淆；

- 工作模式：    12导联 （双独立起搏通道）

- 记录时间：    24小时（72小时选配）

- 电    源：    内置锂电池

- 电极数量：    10电极

- 采 样 率：    最高30000Hz

- ADC分辨率：   24位

- 共模抑制比：  ≥80 dB

- 存储方式：    内置存储芯片

- 存储容量：    8G

- 尺   寸：     ≤ 41mm X 31mm X 10.5mm

- 重   量：     ≤ 15g

分析软件部分：

- 软件采用多通道的自动分析，大大提高自动分析准确性，三位一体的操作界面，三层结构在同一操作界面中显示，不需要额外的界面切换即可完成编辑

- 采用全模板方式识别QRS波，可分为室性、室上性、正常和干扰四大类

- 分析功能全面：心律失常分析、起搏分析、，ST段分析，房颤分析，心率变异分析，QTc分析，睡眠呼吸分析，心律震荡（HRT）分析，T波电交替（TWA）分析，心律减速力分析，心室晚电位分析，心电向量分析等

- 具备强大的散点图批量编辑功能，不用逐个样本或波形编辑心拍属性。拥有丰富的散点图类型包含t-RR散点图、Lorenz-RR散点图、分时段散点图、差值散点图、时间三维散点图、t-RR散点缩略图、Lorenz-RR散点缩略图，并通过逆向技术实现散点图与波形叠加图、样本图和标准波形图回溯互动。其中“散点和波形正反逆向技术”、“时间三维散点图”、“基于R波智能移动和添加的伪差批处理技术”、“可变尺度焦点突出反混淆技术”是软件独有功能

- 具备“二阶分析”编辑功能，对软件自动分析的结果，可根据心电波形结构进行二次分析，自动修改分析结果，提高分析速度

- 具备阵次模式编辑功能，在任意编辑界面的标准图中，可将任意时间段的心电图全部选定并做相应的编辑操作（QRS波类型定义，事件定义或者重新分析），避免了逐波编辑的大工作量，大大减短分析时间

- 有多种心电图浏览模式，并自动生成各种典型心电图片段。

- 软件拥有多种直方图查看与编辑功能，包含RR间期、NN间期、NV间期、NS间期、VN间期、VV间期、SN间期、SV间期、SS间期等各类直方图，并且提供由用户指定节律关系自定义直方图，方便用户进行各种运用与研究

- 软件可调整判定阈值，满足特殊病人类型或临床研究需要

- 鼠标和键盘可联合使用，方便操作。

- 打印报告种类齐全，并有预览功能

- 数据可网络传输，形成网络版功能，并可接入各类网络数据管理平台

产品认证：

- 提供有效的医疗器械注册证

- 通过ISO13485质量体系认证

- 产品通过欧盟CE认证和美国FDA认证

三、动态血压技术参数

记录仪部分：

- 智能化流体控制技术，血压测量更平稳，测量更准确。快速充气，线性放气，最接近医生听诊血压的过程

- 可预置病人信息到记录仪中，杜绝混淆

- 记录仪双核设计，安全更有保障，动态范围大，自动适应各种血压和不同脉搏的病人

- 独特的自动补充气功能，轻松应对血压突然升高的情况

- 显示方式：      128 X 64液晶

- 记录时间：      24小时

- 测量方法：      振荡法（示波法）

- 测量间隔：      5～240分钟可任意选择

- 示值范围：      0～300mm

- 测量范围：      收缩压：50～255mmHg；舒张压：30～200 mmHg

- 测量精度：      误差≤ 3mmHg

- 存储方式：      内存存储芯片

- 通讯接口：      无线红外通讯

- 电    池：      2节5号（AA）碱性电池

- 尺    寸：      ≤ 95mm X 73mm X 31mm

- 重    量：      ≤ 150g

性能要求：

- 血压全信息技术，不仅记录血压测量结果，同时记录可回顾分析的“血压脉动波形”，以便医生客观鉴别血压测量结果的准确性、有效性

- 操作界面友好，操作流程简洁，图表数据丰富、分析报告详实。

- 有趋势图、圆饼图、波形图、差分表、标准差、分类直方图和散点图等汇总窗口，为用户提供多种途径和角度分析病例数据。

- 判定阈值可调，满足特殊病人类型或临床研究需要。

- 完善的病例管理。

- 可将血压数据导入动态心电数据中，形成动态心电血压二合一报告，方便医生观察心电与血压的关联性

- 数据可网络传输，形成网络版功能，并可接入各类网络数据管理平台

产品认证：

- 提供有效的医疗器械注册证

- 生产厂家通过质量认证体系（ISO13485）认证

- 同时通过欧盟CE及美国FDA质量认证