无为市中医院

内镜中心电子胃镜询标公告

根据《2020-2021年政府集中采购目录及标准》财采字〔2020〕17号和《无为市中医医院招标采购管理实施办法》等有关规定规定，规范我院设备类采购行为，经医院研究决定采用“询价”方式组织招标采购。现根据医院相关规定制定本公告。

一、采购编号

wwzyy-2020-012号

二、项目内容：

1．项目名称：电子胃镜一根（参数见附件）

2．项目地点：安徽省芜湖市无为市中医医院

3、项目预算：28万元

三、投标人资格要求：

1、凡参与投标的经营公司（生产厂家），必须提供年审有效的企业营业执照，医疗器械经营（生产）许可证，提供法人委托授权、被委托人身份证复印件，产品医疗器械注册证等。

2、供应商须为具有本次采购项目供货、安装、服务能力的法人、其他组织，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；产品研发生产厂家或所投软件生产厂家的授权代理商具有完善的售后服务机构及售后服务体系。

3、本项目不接受联合体报价；

四、投标文件的编制与送达

凡参与投标的的公司，应当按照本公告要求准备纸质材料两份，所有纸质材料要加盖单位公章，材料放文件袋里密封加盖单位公章，于2020年06月29日下午5点送或邮寄至无为市中医医院招标办，未按要求不予受理。

投标资料包含如下：

- 营业执照、医疗器械经营（生产）许可证、产品资质资料

- 投标报价

- 法人委托授权

- 被委托人身份证复印件

- 设备质保期及服务承诺书

五：评审方法：

资格审查符合要求最低价中标

六：投标截止时间：2020年06月29日17时整（北京时间）；

投标文件密封，盖骑封章。各投标人逾期递交的投标文件恕不接收。

投标文件递交地址：无为市中医医院招标办公室（无为市高新大道1号无为市中医医院5号楼二楼）

开标时间：2020年06月30日15时整（北京时间）。

开标地址：无为市中医医院行政楼二楼会议室

七：投标文件投递方式：

投标企业自主选择，责任自负。

联系人：季先生 电话：15955651399

八、合同及付款要求

本次设备询标包含设备运输、安装、培训等所有费用，设备安装调试培训后付款90%，余款质保期结束一次性无息付清。本公告同时在无为市中医医院网站公告。

无为市中医医院

2020/6/22

附件：

| 序号 | 胃镜技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容: 电子胃镜，用于胃镜检查和治疗，壹根 |
| ★2 | 能与医院现有的主机相连（EG-2990K） |
| 3 | 插入性能：镜身弹性适中，插入管表面光滑 |
| 4 | 操作性能：操作旋转及送水、送气灵活 |
| 5 | 清洗、消毒性能：能进行全管道冲洗、消毒 |
| 6 | 视野角度：≥140° |
| 7 | 观察方向：直视 |
| 8 | 景深：≥3-100 mm |
| 9 | 弯曲角度：上≥210°，下≥120°；左/右≥120° |
| 10 | 先端硬性部外径：≤Ф10.2mm |
| 11 | 插入部外径：≤Ф9.9 mm |
| ★12 | 钳子管道内径：≥Ф2.8mm |
| 13 | 有效长度：≥1050 mm |
| 14 | 全长：≥1350 mm |
| ★15 | 副送水功能：具备，有独立的前向射水管道、保持视野清晰、适合ESD手术 |
| 16 | 高频兼容性：具备 |
| 17 | 内镜信息记忆功能：具备 |